## Slide 1: アルゴリズムとデータ構造 補足資料4-1 「メモリと配列」
横浜国立大学
理工学部
数物・電子情報系学科
富井尚志

## Slide 2
アドレス（32bit） | 中身（1記憶単位は8bit）
… | …
0x 40ea 0800 | 1101 0000
0x 40ea 0801 | 0000 0111
0x 40ea 0802 | 0100 1011
0x 40ea 0803 | 1011 1111
0x 40ea 0804 | 0100 1100
0x 40ea 0805 | 1000 1110
0x 40ea 0806 | 1010 0100
0x 40ea 0807 | 1101 0000
0x 40ea 0808 | 0100 0001
0x 40ea 0809 | 1011 0111
0x 40ea 080a | 0100 0001
0x 40ea 080b | 1101 0000
0x 40ea 080c | 0100 1100
0x 40ea 080d | 0110 1111
0x 40ea 080e | 1010 0111
0x 40ea 080f | 0101 0000
0x 40ea 0810 | 1101 0000
… | …
計算機の記憶（メモリ）の構造：
すべての記憶領域には、記憶単位ごとに
連続する番号（アドレス）が付されている
記憶単位の中身には、値が書き込まれている
CPUは、任意のアドレスを指定することで
そのアドレスの記憶領域の中身を
読み出す/書き込む
ことができる
（Random Access Memory : RAM）
たとえば、
アドレス0x40ea080a番地の中身は、
01000001
（ASCIIコードなら’A’、10進数なら65）
（システムによって異なるがここでは）
  アドレスは32bit （左図では16進表記）
  記憶単位は8bit (単位は[Byte])
  アドレスは0x00000000～0xffffffff
  なので、232=4GByte の空間が限界

## Slide 3
アドレス（32bit） | 中身（1記憶単位は8bit）
… | …
0x 40ea 0800 | 1101 0000
0x 40ea 0801 | 0000 0111
0x 40ea 0802 | 0100 1011
0x 40ea 0803 | 1011 1111
0x 40ea 0804 | 0000 0000
0x 40ea 0805 | 0000 0000
0x 40ea 0806 | 0000 0000
0x 40ea 0807 | 0001 0100
0x 40ea 0808 | 0100 0001
0x 40ea 0809 | 1011 0111
0x 40ea 080a | 0100 0001
0x 40ea 080b | 1101 0000
0x 40ea 080c | 0100 1100
0x 40ea 080d | 0110 1111
0x 40ea 080e | 1010 0111
0x 40ea 080f | 0101 0000
0x 40ea 0810 | 1101 0000
… | …
int main(void)
{
int a;
a = 20;
printf(“a:%x = %d\n”, &a, a);
return 0;
}
00000000 00000000 00000000 00010100
a
int 型（32bit）
この場合のaは？
→int型（32bitの箱）の変数aは、
中身が20 （2進数では10100）
実行すると、以下の結果が出た。
a: 40ea0804 = 20
aは、物理的にどこに存在する？
→ 記憶（メモリ）の中
（ＯＳに割り当ててもらう； 毎回変わる）
aは、具体的にどこ？
→ 今回は0x 40ea 0804番地からの4バイト分
→ &a == 0x 40ea 0804 （aのアドレス）
&a
a

## Slide 4
アドレス（32bit） | 中身（1記憶単位は8bit）
… | …
0x 40ea 0800 | 0000 0000
0x 40ea 0801 | 0000 0000
0x 40ea 0802 | 0000 0000
0x 40ea 0803 | 0000 0000
0x 40ea 0804 | 0000 0000
0x 40ea 0805 | 0000 0000
0x 40ea 0806 | 0000 0000
0x 40ea 0807 | 0001 0100
0x 40ea 0808 | 0100 0001
0x 40ea 0809 | 1011 0111
0x 40ea 080a | 0100 0001
0x 40ea 080b | 1101 0000
0x 40ea 080c | 0100 1100
0x 40ea 080d | 0110 1111
0x 40ea 080e | 1010 0111
0x 40ea 080f | 0101 0000
0x 40ea 0810 | 1101 0000
… | …
int main(void)
{
int b[10];
b[0] = 0;
printf(“b==%x , b[0]==%d\n”, b, b[0]);
return 0;
}
00000000 00000000 00000000 00000000
b[0]
b[1]
b[2]
b[3]
…
b[9]
int 型（32bit）
この場合のbは？
→int型（32bitの箱）の配列変数bは、
10個の要素で構成され、
b[0]の中身が0, b[1]～b[9]の中身は不定
実行すると、以下の結果が出た。
b==40ea08000, b[0]= 0
00000000 00000000 00000000 00010100
01000001 10110111 01000001 11010000
01001100 01101111 10100111 01010000
01010000 01100100 00100000 00000000
b[0]
b[1]
b[2]
b[3]
b[4]
b
今回の配列bのアドレスは0x40ea0800
b==0x40ea0800
…
(b+1)
(b+2)
(b+3)
(b+4)
10個

## Slide 5
int main(void)
{
int b[10];
b[0] = 0;
printf(“b==%x , b[0]==%d\n”, b, b[0]);
return 0;
}
00000000 00000000 00000000 00000000
b[0]
b[1]
b[2]
b[3]
…
b[9]
int 型（32bit）
この場合のbは？
→int型（32bitの箱）の配列変数bは、
10個の要素で構成され、
b[0]の中身が0, b[1]～b[9]の中身は不定
実行すると、以下の結果が出た。
b==40ea08000, b[0]= 0
0
?
?
?
00000000 00000000 00000000 00010100
01000001 10110111 01000001 11010000
01001100 01101111 10100111 01010000
01010000 01100100 00100000 00000000
b[0]
b[1]
b[2]
b[3]
b[4]
b == 0x40ea0800
今回の配列bのアドレスは0x40ea0800
b==0x40ea0800
…
(b+1) == 0x40ea0804
(b+2) == 0x40ea0808
(b+3) == 0x40ea080c
(b+4) == 0x40ea0810
10個

## Slide 6
0
?
?
?
b[0]
b[1]
b[2]
b[3]
b[4]
b[0] | b[1] | b[2] | b[3] | b[4] | b[5] | b[6] | b[7] | b[8] | b[9]
0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
多次元配列のデータ構造も
厳密には「アドレス」（ポインタ）と
そのセルの「中身」（値）だが、、、
「モデル」（図）
で考えればよい。
※ ? は不定値
（初期値が設定されていない：時と場合によって値が異なる）
ことを表す
抽象化

## Slide 7
アドレス（32bit） | 中身（1記憶単位は8bit）
… | …
0x 40ea 0800 | 0000 0000
0x 40ea 0801 | 0000 0000
0x 40ea 0802 | 0101 1001
0x 40ea 0803 | 01001110
0x 40ea 0804 | 0101 0101
0x 40ea 0805 | 0000 0000
0x 40ea 0806 | 0000 0000
0x 40ea 0807 | 0001 0100
0x 40ea 0808 | 0100 0001
0x 40ea 0809 | 1011 0111
0x 40ea 080a | 0100 0001
0x 40ea 080b | 1101 0000
0x 40ea 080c | 0100 1100
0x 40ea 080d | 0110 1111
0x 40ea 080e | 1010 0111
0x 40ea 080f | 0101 0000
0x 40ea 0810 | 1101 0000
… | …
int main(void)
{
char c[10];
c[0] = ‘Y’; c[1]=‘N’; c[2]=‘U’; c[3]=‘\0’;
printf(“c==%x , c[]==%s\n”, c, c);
return 0;
}
01011001
c[0]
c[1]
c[2]
c[3]
…
c[9]
char 型（8bit）
この場合のcは？
→char型（8bitの箱）の配列変数cは、
10個の要素で構成され、
c[0]の中身が’Y’, c[1]の中身が’N’,
c[2]の中身が’U’,
c[3]の中身が’\0’,
c[4]～c[9]の中身
は不定
実行すると、以下の結果が出た。
c==40ea08002, c[]= YNU
01001110
01010101
00000000
11010000
c[0]
c
今回の配列cのアドレスは0x40ea0802
c==0x40ea0802
…
(c+1)
(c+2)
(c+3)
(c+4)
10個
(c+5)
(c+6)
(c+7)
(c+8)
(c+9)
c[1]
c[2]
c[3]
c[4]
c[5]
c[6]
c[7]
c[8]
c[9]

## Slide 8
int main(void)
{
char c[10];
c[0] = ‘Y’; c[1]=‘N’; c[2]=‘U’; c[3]=‘\0’;
printf(“c==%x , c[]==%s\n”, c, c);
return 0;
}
01011001
c[0]
c[1]
c[2]
c[3]
…
c[9]
char 型（8bit）
この場合のcは？
→char型（8bitの箱）の配列変数cは、
10個の要素で構成され、
c[0]の中身が’Y’, c[1]の中身が’N’,
c[2]の中身が’U’,
c[3]の中身が’\0’,
c[4]～c[9]の中身
は不定
実行すると、以下の結果が出た。
c==40ea08002, b[]= YNU
Y
01001110
01010101
00000000
11010000
c[0]
c == 0x40ea0802
今回の配列cのアドレスは0x40ea0802
c==0x40ea0802
…
(c+1) == 0x40ea0803
(c+2) == 0x40ea0804
(c+3) == 0x40ea0805
(c+4) == 0x40ea0806
10個
(c+5) == 0x40ea0807
(c+6) == 0x40ea0808
(c+7) == 0x40ea0809
(c+8) == 0x40ea080a
(c+9) == 0x40ea080b
c[1]
c[2]
c[3]
c[4]
c[5]
c[6]
c[7]
c[8]
c[9]
N
U
\0
?
?
?
?
?
?

## Slide 9
Y
c[0]
c[1]
c[2]
c[3]
c[4]
c[5]
c[6]
c[7]
c[8]
c[9]
N
U
\0
?
?
?
?
?
?
c[0] | c[1] | c[2] | c[3] | c[4] | c[5] | c[6] | c[7] | c[8] | c[9]
Y | N | U | \0 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
多次元配列のデータ構造も
厳密には「アドレス」（ポインタ）と
そのセルの「中身」（値）だが、、、
「モデル」（図）
で考えればよい。
※ ? は不定値
（初期値が設定されていない：時と場合によって値が異なる）
ことを表す

## Slide 10
アドレス（32bit） | 中身（1記憶単位は8bit）
… | …
0x 40ea 0800 | 0000 0000
0x 40ea 0801 | 0000 0000
0x 40ea 0802 | 0000 0000
0x 40ea 0803 | 0000 1000
0x 40ea 0804 | 0000 0000
0x 40ea 0805 | 0000 0000
0x 40ea 0806 | 0000 0000
0x 40ea 0807 | 0000 0010
0x 40ea 0808 | 0000 0000
0x 40ea 0809 | 0000 0000
0x 40ea 080a | 0000 0000
0x 40ea 080b | 0000 0001
0x 40ea 080c | 0000 0000
0x 40ea 080d | 0000 0000
0x 40ea 080e | 0000 0000
0x 40ea 080f | 0000 0111
0x 40ea 0810 | 0000 0000
… | …
int main(void)
{
int k[2][3]={ {4,2,1}, {7,10,3} };
printf(“k==%x , (k+1)==%x\n”, k, (k+1) );
printf(“*k==%x, *(k+1)==%x, k[1]==%x\n”,
*k, *(k+1), k[1] );
printf(“(*k+1)==%x, (*k+2)==%x\n”,
(*k+1), (*k+2) );
printf(“**k==%d, k[0][0]==%d, &k[0][0]==%x\n”,
**k, k[0][0], &k[0][0] );
printf(“*(*(k+1)+1)==%d, k[1][1]==%d,
&k[1][1]==%x\n”,
*(*(k+1)+1), k[1][1], &k[1][1] );
return 0;
}
実行すると、以下の結果が出た。
k==40ea0800, (k+1)==40ea080c
*k==40ea0800, *(k+1)=40ea080c, k[1]=40ea080c
(*k+1)==40ea0804, (*k+2)==40ea0808
**k==4, k[0][0]==4, &k[0][0]==40ea0800
*(*(k+1)+1)==10, k[1][1]==10,
&k[1][1]==40ea0810
？？？！
k[0][0]
k
(k+1)
k[0][1]
k[0][2]
k[1][0]
k[1][1]
k[0]
k[1]
(k[0]+1) = (*k+1)
k[0] = *k
(k[0]+2) = (*k+2)
k[1]= *(k+1)
(k[1]+1)= (*(k+1)+1)

## Slide 11
4
2
1
7
k[0][0]
10
k
(k+1)
k[0][1]
k[0][2]
k[1][0]
k[1][1]
k[0]
k[1]
k[i][j] |  | j |  | 
i |  | 0 | 1 | 2
 | 0 | 4 | 2 | 1
 | 1 | 7 | 10 | 3
多次元配列のデータ構造も
厳密には「アドレス」（ポインタ）と
そのセルの「中身」（値）だが、、、
「モデル」（図）
で考えればよい。

## Slide 12: 補足
メモリの記憶単位の大きさ（1語長）は、アーキテクチャによって異なる
  今回の例（PC）では1語=8bit（=1Byte）
  情報処理技術者試験で用いられる仮想システムのCOMET IIでは1語=16bit
アドレスの大きさは、アーキテクチャやOSによって異なる
  今回の例（PC UNIX）では32bit
  COMET IIでは16bit
複数語をまとめて用いる場合の物理配置順序はアーキテクチャによって異なる
  Little Endian
  Big Endian
いずれにしても、「アルゴリズム」と「データ構造」を考えるときは「アーキテクチャ」（実装）を意識せず、「モデル」（図）で考えればよい
  「アーキテクチャ」と「モデル」の橋渡しをするのがOSの役割